Para dar comienzo a este tipo de apertura ,recordemos ,como trabaja, cada vez que ingresa la llave levanta  un puente ,el cual da liberación del pasador .

Liberación pasador

Bien ,ante  la entrada de una llave  de combinación ,tendremos dos opciones

ganzuar y levantar  el puente ,o limar y /o doblar la combinación.

Limamos o doblamos

Una vez que tengamos liberado el acceso al  interior de la cerradura, levantamos el puente con un destornillador doblado y con otro solo necesitamos correr el  pasador para el lado de la  apertura ,o bien colocamos una llave virgen  del mismo espesor y accionamos normalmente, entiendan que la seguridad en este caso la adra la chapita(combinación)que es justamente la que evita la introducción  de cualquier llave,

Para su reparación si no es limada   ,retiramos la caja  ,a esta la apoyamos sobre una planchuela de hierro y daremos golpes con un martillo como aplastando hasta que valla tomando su forma.

Si esta cerradura tendría una combinación secreta, el paso anterior no ,nos serviría  ya que la llave toparía con la combinación secreta y no dejaría  terminar su recorrido, para este caso solo  nos permitiría la apertura   la utilización de la ganzúas o destornillador doblado.